Opis techniczny zamówienia:

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny z opcją wykupu, fabrycznie nowego samochodu osobowego typu kombi VAN dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mietkowie.

Opis przedmiotu zamówienia wg CPV:

- 66114000-2 Usługi leasingu finansowego

- 34110000-1 Samochody osobowe

Pojazd powinien spełniać obowiązujące w Polsce wymagania wynikające z Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  – Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia wykonawcze tej Ustawy oraz komplet dokumentów wymaganych do rejestracji.

Parametry techniczno - jakościowe samochodu oraz warunki gwarancji i serwisu określono w pkt II.

Warunki leasingu określono w pkt III.

II. Minimalne parametry techniczne oraz warunki gwarancji i serwisu:

Wymagania techniczne:

- Samochód fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015 roku

- Kabina 5-drzwiowa (w tym klapa tylna), stalowa, z drzwiami tylnymi przesuwnymi oszklonymi (obie strony)

- Kolor kabiny: dowolny metaliczny

- Ilość miejsc w kabinie nie mniej niż 5

- Silnik  Diezel o pojemności 1500-2500 ccm3

- Maksymalna moc nie mniej niż 72 kW

- Norma emisji spalin Euro6

- Napęd na koła przednie

- Skrzynia biegów manualna min. 5 biegowa

- Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) 450 l.

- Przebieg km max 100 km.

Minimalne wymagane wyposażenie

- Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera + 2 szt. poduszek bocznych (łącznie min. 4 szt.)

- ABS

- Układ kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy (ESP)

- Klimatyzacja (manualna lub automatyczna)

- Centralny zamek

- Elektrycznie regulowane szyby boczne przednie

- Elektrycznie regulowane lusterka boczne

- Radio z odtwarzaczem CD/MP3 + zintegrowany system głośnomówiący bluetooth

- Przednie światła przeciwmgielne

- Gniazdo 12v na konsoli (desce rozdzielczej) oraz z tyłu pojazdu

- Opony na felgach stalowych 16” z czujnikami ciśnienia + kołpaki

- Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach

- Wspomaganie kierownicy

- Czujniki parkowania: tył

- Dwa fotele w przednim rzędzie; tylny rząd siedzeń składany i dzielony 1/3 i 2/3 z możliwością wypięcia;

- Koło zapasowe pełnowymiarowe + standardowy zestaw naprawczy

- Światła do jazdy dziennej LED

- Tapicerka siedzeń tkaninowa

- Pasy bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń

- Dywaniki gumowe dla siedzeń przednich oraz siedzeń tylnich

- Dodatkowy komplet opon zimowych na felgach stalowych (4 szt.) z kompletem czujników ciśnienia

- Hak holowniczy

- 2 kpl. Kluczy

- Centralny zamek z pilotem

- Uchwyt na napoje dla kierowcy

Wymagana minimalna gwarancja producenta/wykonawcy:

- Gwarancja mechaniczna: minimum 24 m-ce bez limitu kilometrów;

- Gwarancja perforacyjna: minimum 120 miesięcy;

- Gwarancja na powłokę lakierniczą: minimum 2 lata;

- Do samochodu będącego przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązuje się dołączyć

następujące dokumenty: książkę serwisowe i gwarancję samochodu, instrukcję obsługi 
w języku polskim, dowód rejestracyjny, homologację oraz inne niezbędne dokumenty.

Wymagania dotyczące serwisu

- dostępność serwisu - autoryzowana stacja serwisowa znajdująca się maksymalnie 60 km od siedziby Zamawiającego;

- ponadto Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis gwarancyjny na terenie całego kraju.

UWAGA:

Przed wydaniem samochodu Wykonawca zarejestruje pojazd w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu Wydział Komunikacji, a pojazd winien być dostarczony do Zamawiającego, w miejscu jego siedziby (Mietków, ul. Kolejowa 35) w godzinach jego urzędowania.

III. Wymagania dotyczące leasingu:

# Text boxes

| Rodzaj leasingu: | operacyjny |
| --- | --- |
| Leasing w walucie: | złoty |
| Rodzaj rat leasingowych | Równe, stała stopa procentowa |
| Okres leasingu | 48 miesięcy |
| Wartość pierwszej raty | 1% wartości samochodu |
| Wydanie samochodu | w ciągu 9 dni od dnia zawarcia umowy |
| Wartość wykupu samochodu | 1 % wartości samochodu |